## Slide 1: RC카 세미나
부회장 이승우

## Slide 2: 목차
Dc모터 장착 및 하부 조립
아두이노 장착 및 상부 조립
Dc모터 작동 확인
블루투스 작동 확인
RC카 코드 업로드

## Slide 3: Dc모터 장착 및 하부 조립
필요 부품: 전선 (+)(-) 2개씩, 긴 볼트 4개, 너트 4개, T헤드4개, 모터2개, 바퀴 2개, 차량 몸체

## Slide 4: Dc모터 장착 및 하부 조립
전선 연결 (왼쪽: +빨강, 오른쪽: -검정)
전선 4개 피복 양쪽 다 벗기기!!

## Slide 5: Dc모터 장착 및 하부 조립
인코더 디스크 및 T헤드 장착
인코더 디스크 튀어나온 쪽이 안쪽, 인코더 디스크가 十자 홈에 들어가도록 장착!

## Slide 6: Dc모터 장착 및 하부 조립
바퀴 연결

## Slide 7: Dc모터 장착 및 하부 조립
볼 캐스터 장착 (필요 부품: 짧은 볼트 4개, 볼 캐스터, 서포터 4개 x2)

## Slide 8: 아두이노 장착 및 상부 조립
필요 부품: 아두이노 우노, L9110S 모터 드라이버, hc-06 블루투스 모듈, 빵판, 배터리 소켓, 배터리, 스위치

## Slide 9: 아두이노 장착 및 상부 조립
모터 드라이버 장착
2-3겹 붙이면 잘 붙음

## Slide 10: 아두이노 장착 및 상부 조립
모터 드라이버 배선 (십자 드라이버로 해야함)
R
L
L
R
전선 위치 주의!!
피복 벗긴 전선 드라이버 이용해서 고정

## Slide 11: 아두이노 장착 및 상부 조립
아두이노 우노, 빵 판, 배터리 소켓 그림과 같이 장착 (양면 테이프 이용)
바퀴에 걸리지 않도록 주의!

## Slide 12: 아두이노 장착 및 상부 조립
배터리 소켓 스위치 연결
(중요) + 빨간선‘만’
연결합니다!!

## Slide 13: 아두이노 부품 장착 및 배선
배터리 소캣 스위치 연결 (수수 케이블 1개)
홈에 전선을 고정시킵니다!
검정선과 스위치를 연결하고, 잘라 둔 나머지 점퍼 케이블과 스위치를 연결합니다.

## Slide 14: 아두이노 부품 장착 및 배선
블루투스 및 배터리 연결 (수수 케이블 5개)
검정 선(-): 아두이노 GND, 블루투스 GND
빨간 선(+): 아두이노 VIN, 블루투스 VCC
블루투스 TXD: 아두이노 4번
블루투스 RXD: 아두이노 3번

## Slide 15: 아두이노 부품 장착 및 배선
DC모터 드라이버 연결 (암수 케이블 6개)
전체 배선도
모터 드라이버 배선도
모터 드라이버 A-1A: 아두이노 6
모터 드라이버 A-1B: 아두이노 5
모터 드라이버 B-1A: 아두이노 10
모터 드라이버 B-1B: 아두이노 9
모터 드라이버 GND: (+) 선에 연결
모터 드라이버 VCC: (-) 선에 연결

## Slide 16: Dc모터 작동 확인
포트 및 보드 설정 (맥북 C 젠더!)
좌측 상단
Tools ㄴ-> Port
-> (Arduino Uno) 클릭
좌측 상단
Select Board -> Arduino Uno 클릭
좌측 상단
Upload 클릭

## Slide 17: Dc모터 작동 확인
소스코드 작성

## Slide 18: 블루투스 작동 확인
소스코드
우측 상단의 Serial Monotor 클릭
우측 하단에
No Line Ending,
9600 baud 선택

## Slide 19: 블루투스 작동 확인
스마트폰에 블루투스 연결 앱 설치
블루투스 RC카를 컨트롤 하기 위한 어플을 다운받아서 설치 합니다.
블루투스 연결은 전부 튜터가 진행!!
어플명: Arduino Bluetooth controller (안드로이드용)

## Slide 20: 블루투스 작동 확인
블루투스 Controller mode
우측 상단 설정(톱니바퀴) 클릭
위 그림과 같이 설정
‘반드시 한 글자로 설정!’
이제 버튼을 누르면 다음과 같이 시리얼 모니터에 뜹니다.
.read() 는 바이트 단위로 문자열이 아닌
‘문자＇를 받기 때문입니다.

## Slide 21: RC카 코드 업로드
소스코드 작성